## Технические характеристики

|  | EWP-24 |
| --- | --- |
| Двигатель | Elmos 2х-тактный |
| Мощность двигателя | 1.4 л.с. |
| Объем цилиндра (куб.см) | 26 |
| Объем топливного бака (л) | 0.6 |
| Диаметр впускного и выпускного отверстия (мм) | 25.4 |
| Пропускная способность (л/мин) | 110 |
| Макс. Глубина всасывания | 7.0 м |
| Макс.Высота.подъема жидкости | 32 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 5 кг |

EWP 26

## Технические характеристики

|  | EWP-26 |
| --- | --- |
| Двигатель | 4х-тактный Honda GX25 |
| Мощность двигателя | 1.1 л.с. |
| Объем цилиндра (куб.см) | 25 |
| Объем топливного бака (л) | 0.55 |
| Диаметр впускного и выпускного отверстия (мм) | 25.4 |
| Пропускная способность (л/мин) | 120 |
| Макс. Глубина всасывания | 7.0 м |
| Макс.Высота.подъема жидкости | 30 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 5.5 кг |

EWP 36

## Технические характеристики

|  | EWP-36 |
| --- | --- |
| Двигатель | 4х-тактный Honda GX35 |
| Мощность двигателя | 1.6 л.с. |
| Объем цилиндра (куб.см) | 35.8 |
| Объем топливного бака / масляного бака (л) | 0.63 |
| Диаметр впускного и выпускного отверстия (мм) | 25.4 |
| Пропускная способность (л/мин) | 160 |
| Макс. Глубина всасывания | 7,0 м |
| Макс.Высота.подъема жидкости | 35 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 7.1 кг |

## Технические характеристики

|  | EWP-40 |
| --- | --- |
| Двигатель | Elmos 2х-тактный |
| Мощность двигателя | 2.1 л.с. |
| Объем цилиндра (куб.см) | 40.6 |
| Объем топливного бака (л) | 1.0 |
| Диаметр впускного и выпускного отверстия (мм) | 38.1 |
| Пропускная способность (л/мин) | 185 |
| Макс. Глубина всасывания | 7,0 м |
| Макс.Высота.подъема жидкости | 28 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 6 кг |

## Технические характеристики

|  | EWP-48 |
| --- | --- |
| Двигатель | 2х-тактный Kawasaki |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Объем цилиндра (куб.см) | 48.6 |
| Объем топливного бака (л) | 1.0 |
| Диаметр впускного и выпускного отверстия (мм) | 38.1 |
| Пропускная способность (л/мин) | 190 |
| Макс. Глубина всасывания | 7,0 м |
| Макс.Высота.подъема жидкости | 32 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 6 кг |

|  | EWP-56 |
| --- | --- |
| Двигатель | 4х-тактный Honda GX120 |
| Мощность двигателя | 4 л.с. |
| Диаметр сливного шланга | 70 мм |
| Макс. Размер твердых частиц | 38 мм |
| Диаметр шланга | 3 дюйма |
| Производительность | 1100 л/мин |
| Макс. Глубина всасывания | 5 м |
| Макс. Высота подъема жидкости | 32 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 16.2 кг |

EWP-50 EWP-66

## Технические характеристики

| ELMOS | EWP-66 | EWP-50 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | 4х-тактный Honda GX160 | 4х-тактный Honda GX120 |
| Мощность двигателя | 5,5 л.с. | 4 л.с. |
| Диаметр шланга | 3 дюйма | 2 дюйма |
| Производительность | 1100 л/мин | 600 л/мин |
| Макс. Глубина всасывания | 7,0 м | 7,0 м |
| Макс.Высота.подъема жидкости | 32 м | 30 м |
| Вес (без учёта веса шланга) | 24,3 | 18,4 |