Шлифовальная машина по бетону EWS 28ST

Технические характеристики

| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| --- | --- |
| Частота вращения под нагрузкой (об/мин) | 1700-3500 |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Диаметр фрезерной головки (мм) | 125х22,3 |
| Длина (мм) | 1475 |
| Вес (кг) | 3,8 |

Шлифовальная машинка производства фирмы ELMOS, предназначенная для сухой обработки, шлифует стены и потолки, состоящие из бетонных плит, шлакоблоков, гипса. Эта машинка позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия, остатки клея, штукатурки, бетона, причем работа продвигается значительно быстрее, чем при шлифовке каким-либо иным способом, как при отделке новостроек, так и при выполнении работ по реконструкции. Шлифовальные чашки с алмазными сегментами удаляют старые слои и обеспечивают основание с хорошими характеристиками сцепления. Легко направляется с помощью двух ручек, не утомляет суставы. Благодаря наружному устройству для отсоса пыли, подключенному к шлифовальной машинке, время на очистку помещения после работы значительно сокращается.

- Надежный двигатель с высоким тяговым усилием

- Система поддержания оборотов двигателя под нагрузкой

- Уверенное направление инструмента по заданной траектории благодаря свободновращающейся опорной панели

- Эффективное пылеудаление через 4м шланг